## Slide 1
Схема технологического процесса ремонта электродвигателей до 100 кВт.
Таблица 1.1.
1. Разборка, подготовка к укладке обмотки
Выпрессовка подшипниковых крышек: 04.02.34 Стенд разборочный
Вывод ротора:
03.02.04
Приспособление для вывода ротора
Механическая обработка ротора
Снятие подшипников и контактных колец:
04.02.29 Станок универсальный;
Обрезка лобовой части обмотки статора:
04.02.06 Станок обрезной
Обжиг обмотки статора:
04.02.26 Печь универсальная;
Удаление обмотки статора: 04.02.29 Станок универсальный
04.02.50 Мойка барботажная
Разборка статора
Очистка статора сжатым воздухом:
04.02.30 Камера обдува
Брикетирование отходов обмоточного провода:
04.02.04 Пресс брикетировочный
Правка активной стали статоров
03.05.42.03 Стол для подготовки железа статора
Испытание активной стали:
02.01.04А Автоматизированный стенд испытания активной стали статоров
Ремонт крышек
04.02.21 Гидростенд для испытания оболочек взрывозащищенного
оборудования
Балансировка ротора:
02.01.20.500; 02.01.20.1000
Станок балансировочный
Посадка подшипников на вал
04.02.31.01, 04.02.31.02
Нагреватель индукционный
На сборку
На сборку
03.02.10 Склад -
стеллаж - конвейер
Ремонт ротора

## Slide 2
2. Изготовление и укладка обмотки:
Таблица 1.2.
Изготовление пазовой изоляции:
Нарезка изоляции: 04.03.34 Ножницы рычажные
Гибка пазовых каробочек: 04.02.16 Станок релевочный
Изготовление деревянных пазовых клиньев:
04.02.17 Станок для изготовления пазовых клиньев
Намотка элементов всыпной обмотки из круглого эмалированного провода: 04.02.15 Станок намоточный
Укладка обмотки
03.02.03 Кантователь статоров подвесной;
Сборка и сварка схемы
04.02.32 Трансформатор для сварки и пайки провода
Испытание непропитанных статоров: 02.01.05 Стенд испытания непропитанных статоров

## Slide 3
3. Пропитка, сушка, сборка, окраска, приемо-сдаточные испытания
Таблица 1.3.
Пропитка обмоток статора 04.03.26 Бак пропиточный
Сушка
04.02.26 Печь универсальная
Сборка
Введение ротора в статор
04.03.36 Приспособление для сборки ротора со статором
Монтаж подшипниковых крышек, вентиляторов, кожухов
Окраска электродвигателя
09.01.03 Камера окрасочная
Приемо-сдаточные испытания
02.01.07 Стенд испытания асинхронных электродвигателей до 100 кВт 02.01.07А Автоматизированный стенд испытания асинхронных электродвигателей мощностью до 100кВт
02.01.06 Стенд испытания синхронных генераторов и машин постоянного тока мощностью до 100 кВт
02.01.21 Стенд испытания сварочных генераторов
Ротор после ремонта 04.01.10 Стойка для роторов
Подшипниковые крышки после ремонта
04.02.41 Пресс для
выпрессовки и запрессовки подшипников в
подшипниковые щиты
ООО ТД "РОСТОВЭЛЕКТРОРЕМОНТ"
Тел.: +7 (863) 241-33-00, e-mail: info@td-rer.ru, сайт: td-rer.ru